## Slide 1: Device tree
Giảng Viên: Lưu An Phú

## Slide 2: Agenda
Introduction
Device Tree syntax
Use device in driver
Practice

## Slide 3: Introduction
Old style of kernel code
New style with device tree

## Slide 4: Device tree advantage
Simple to change the configuration
Easily add support for new hardware
Can reuse and over ride existing .dts files
Easy to read and understand descriptions of hardware

## Slide 5: Device tree building
Các file dtsi
  Chứa các thông tin chung của SoC
Các file dts
  Chứa thông tin private của board
Các file dtb
  make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make dtbs
  dtc -I dtb -O dtsarch/arm/boot/dts imx6dl-sabrelite.dtb >path/to/my_devicetree.dts
Notes: Các file dtsi
  Chứa các thông tin chung của SoC
Các file dts
  Chứa thông tin private của board
Các file dtb
  Được compile từ file dts và dtsi
    make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make dtbs
  Có thể dịch ngược file dtsi từ file dtb
    dtc -I dtb -O dtsarch/arm/boot/dts imx6dl-sabrelite.dtb >path/to/my_devicetree.dts

## Slide 6: Device Tree Basic syntax
Device node
Label
Quy ước đặt tên
Quy ước đặt giá trị
Số nguyên 32 bit và mảng
Notes: Device node
Label
Quy ước đặt tên
Quy ước đặt giá trị
  string-property = "a string";
  const char *my_string = NULL; of_property_read_string(pdev->dev.of_node, "string-property", &my_string);
Số nguyên 32 bit và mảng
  one-int-property = <197>;
  int of_property_read_u32(const struct device_node *np, "one-int-property", u32 index, u32 *out_value)
  int-list-property = <1350000 0x54dae47 1250000 1200000>;
  int of_property_read_u32_array(const struct device_node *np, "int-list-property", u32 *out_values, size_tsz);

## Slide 7: Đăng ký và sử dụng device node
Đa số sử dụng kiểu of match table
  Driver đăng ký bảng of match table có chứa các chuỗi compatible
  Device node có trường competible
  Nếu 2 chuỗi compatible trùng nhau thì hàm probe của driver được gọi và truyền vào con trỏ chứa device node

## Slide 8: Các template information của device tree
Các cú pháp chuẩn
  Device tree specification.
  Kiểu dữ liệu do driver tự định nghĩa.
Các cú pháp tự định nghĩa
  Hỗ trợ define các trường dữ liệu theo kiểu số nguyên, mảng số nguyên hoặc string.
  Driver phải tự passer dữ liệu.

## Slide 9: Các cú pháp chuẩn
Định địa chỉ bus
Định nghĩa ngắt
Device tree specification.
/include/linux/of.h
Documentation/devicetree/bindings
Notes: Định địa chỉ bus
  #address-cells = <2>;
  #size-cells = <2>;
  reg = <0x0 0x40055000 0x0 0x1000>;
Định nghĩa ngắt
  interrupt-controller
  Consumer
    interrupts = <0 42 4>;
https://events.static.linuxfound.org/sites/events/files/slides/petazzoni-device-tree-dummies.pdf
/include/linux/of.h

## Slide 10: Các cú pháp tự định nghĩa
Được get ra bởi các hàm parser array, value
  one-int-property = <197>; int-list-property = <1350000 0x54dae47 1250000 1200000>;
  int of_property_read_u32_array(const struct device_node *np, const char *propname, u32 *out_values, size_tsz);
Driver phải tự xử lý thông tin từ dữ liệu thô

## Slide 11: Device tree over lay
Cho phép xem hoặc chỉnh sửa dữ liệu trong device tree khi board đang hoạt động.
  Đọc thông tin trong device tree:
    sudo apt-get install device-tree-compiler
    dtc -I fs -O dts /sys/firmware/devicetree/base
  Chỉnh sửa data trong device tree trong lúc run time.
    Device tree overlay

## Slide 12: Kết hợp giữa device tree và code C để define phần cứng
1 driver điều khiển nhiều device gần giống nhau về hardware nhưng có chức năng khác nhau. Ví dụ như:
  2 đèn led có tần số nhấp nháy khác nhau.
  Port Ethernet support các mode 10M, 100M, 1G.

## Slide 13: Kết hợp giữa device tree và code C để define phần cứng
Define struct chứa các thông số config phần cứng.

## Slide 14: Kết hợp giữa device tree và code C để define phần cứng
Gán các thông số cho struct config phần cứng.

## Slide 15: Kết hợp giữa device tree và code C để define phần cứng
Đính kèm struct chứa config của phần cứng vào node device tree.
Lấy ra config đã đính kèm trong device tree.

## Slide 16: Kết hợp giữa device tree và code C để define phần cứng
Define struct chứa các dữ liệu đặc trưng cho kernel (driver data).

## Slide 17: Kết hợp giữa device tree và code C để define phần cứng
Đính kèm driver data cho timer function.

## Slide 18: Booting flow
Boot loader load kernel image and dtb file
Initialize hardware data base
Call probe function of all drives
setup_arch(&command_line) -> setup_machine_fdt(__atags_pointer) -> unflatten_device_tree().

## Slide 19: Reference
https://kipalog.com/posts/Device-Tree-trong-Linux
https://events.static.linuxfound.org/sites/events/files/slides/petazzoni-device-tree-dummies.pdf

## Slide 20: Thank you